Эскизный проект жилого дома из неотцентрованного антисептированного бревна поставленного на монолитный ленточный фундамент. Перекрытия из бруса с обшивкой доской. Крыша – деревянная конструкция по стропильным балкам. Полы во всех помещениях – дощатые по лагам с возможностью изменений покрытия.

Дом обеспечен отоплением и горячим водоснабжением от АКГВ, расположеном в техническом помещение (внутренние размеры данного помещения 2.0 х 2.005м). Пищеприготовление на газовой плите. Водоснабжение автономное из колодца. Канализация автономная с применением септика (индивидуального очистного сооружения). Электроснабжение имеется. Газоснабжение от газовой магистрали высокого давления.

Внешние размеры дома 9.25 х 9.25м (по осям).

Углы рубленные в лапу.

Внешние размеры фундамента (габариты) 9.65 х 9.65м.

На чертежах ниже капитальные стены (из брёвен) прорисованы толщиной 0.250м, а перегородки из бруса толщиной 0.150м.

План фундамента.

План первого этажа.

План второго этажа.

Фасад дома E04.

Высота внешних стен из брёвен 3.5м (на чертеже ниже 3.497м).

Высота межэтажного перекрытия 3м (верхняя точка потолчной балки находится на высоте 3м от фундамента, т.е. верхняя точка фундамента является нулевой).

Высота рубленного фронтона 4,78м (складывается 1.152 + 1.74 + 1.888м на чертеже ниже).

Угол крыши 45 градусов.

Предполагается что стропильная нога врублена зубом в верхнее бревно стены и опирается на потолочную балку межэтажного перекрытия (таким образом ширина карниза от оси стены до внешней точки 75см).

Фасад дома E01.

«Луковица» рубленная. Боковые стены «луковицы» из брёвен (являются продолжением стен 2ого этажа). Лицевая стена луковица рубленная из брёвен (опирается на стену первого этажа). Высота «луковицы» может быть больше, чем на чертеже ниже, в случае необходимости.

Фасад дома E03.

Вынос верхних двух брёвен (потолочных балок) над крыльцом.

Снизу крыльца устанавливаются два небольших брёвнышка на фундамент (которые со срубом не связаны, но визуально являются его частью). Два вертикальных столба. Таким образом открытое крыльцо крепится на вынесенных нижнем (на уровне 0м) и верхнем (уровень 3м) бревне.

Разрез.

Демонстрирует устройство лестницы и высоты внутри дома.

Разрез на расстояние 1.25м от оси внешней стены.

Демонстрирует что для того чтобы встать в полный рост нужно отступить метр от края стены.